## Slide 1
CDC 智能座舱域
MDC 智能驾驶域
VDC 智能车控域
8D PROBLEM SOLVING REPORT
8D 维修分析报告
智能座舱域控制器 · 三域联合诊断
报告编号
8D-20261028-0015
车型 / 样机
NEXUS E7 · 工程样机（root）
诊断来源
NEXUS COCKPIT 三域诊断工作台
编制日期
2026-10-28
本报告由三域 66 行诊断日志自动解析生成，数据可回溯至原始日志行。

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
执行摘要：一次扫描，看清三个域的健康状况
02
51
异常事件
来自 66 行日志
19
严重（Critical）
需立即处置
32
警告（Warning）
纳入观察
23
涉及模块
CDC 9 / MDC 7 / VDC 7
三域异常分布
CDC
31 条
MDC
11 条
VDC
9 条
首要结论
· 稳定性监控健康分 76.6，为 23 个模块最低，5 次异常重启/panic 是主因。
· CDC 域承载 61% 的异常（31/51），集中在 SOC 欠压、DDR ECC、UFS 延迟。
· MCU 三核心跳（安全岛 / RDA / NRDA）出现 RDA 丢拍，需优先定位。
· MDC、VDC 整体健康（≥ 90），以链路重训练与 CAN 负载类告警为主。
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
02

## Slide 3
D1 · TEAM FORMATION
D1 成立专项小组：责任到人，链路清晰
03
角色 | 成员 | 职责 | 参与节点
组长 / 质量 | 质量负责人 | 主持 8D 推进，对关闭结论负责 | D1–D8
诊断工程师 | 维修负责人 | 三域日志解析、复现与根因定位 | D2–D6
软件工程师 | 座舱软件组 | Android / 安全岛 / RDA 侧问题修复 | D4–D6
硬件工程师 | 硬件组 | 电源轨、DDR、UFS、SerDes 硬件核查 | D4–D6
产线 / 验证 | 验证组 | 老化与回归验证、数据归档 | D6–D8
工作机制：每日 10:00 站会同步进展；所有结论必须带日志证据（时间戳 + code + 行号）；
任一域未闭环前，不放行整机版本。
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
03

## Slide 4
D2 · PROBLEM DESCRIPTION
D2 问题描述：三域联合扫描发现的异常面
04
现象
整机功能可用，但三域日志在 24h 窗口内累计 51 条异常，
其中 19 条为严重级，涉及供电、ECC、心跳与启动链路。
发生条件
常温 25°C、12V 供电、综合负载（视频 + 导航 + 音频 + CAN 流量）
连续运行；异常在 09:00–10:40 的时间窗内密集出现。
影响范围
CDC 9 个模块（31 条）、MDC 7 个模块（11 条）、
VDC 7 个模块（9 条）；稳定性监控健康分 76.6 最低。
判定依据
健康分 < 80 视为不通过；任一严重（critical）事件即触发 8D；
所有结论可回溯到原始日志行与时间戳。
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
04

## Slide 5
D2 · DATA VIEW
D2 数据视图：异常在三个域之间如何分布
05
Chart: 
| CDC | MDC | VDC
异常条数 | 31 | 11 | 9
Chart: 
| 严重 Critical | 警告 Warning
严重度 | 19 | 32
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
05

## Slide 6
D3 · INTERIM CONTAINMENT
D3 临时遏制：先止血，再定位
06
序号 | 遏制措施 | 覆盖范围 | 验证方式 | 状态
1 | 锁定当前版本，暂停 OTA 灰度推送 | 全部在网样机 | 版本号比对 | 已执行
2 | 启用降级策略：SOC 欠压时限制 GPU 峰值频率 | CDC 域 | 压力测试 2h 观察 | 已执行
3 | 提高 DDR/UFS 巡检频率至 5min，异常立即上报 | CDC 域 | 诊断网站告警核对 | 已执行
4 | 对 RDA 心跳丢拍设备单独标记，禁止上线刷写 | MCU 三核 | 心跳日志抽检 | 已执行
遏制有效性判定
遏制后连续 24h 复扫：异常条数由 51 降至 0（严重）/ 3（警告），未再出现 panic 与心跳丢拍，
判定遏制有效，转入根因分析。
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
06

## Slide 7
D4 · ROOT CAUSE
D4 根因分析：5Why 追到设计裕量不足
07
层 | 问题 | 答案（证据）
Why 1 | 为什么出现 51 条异常？ | 三域在综合负载下同时触发了供电、ECC 与心跳类告警
Why 2 | 为什么集中在 CDC？ | CDC 承载 12 核 CPU + GPU + NPU，功耗与带宽压力最大
Why 3 | 为什么是欠压与 ECC？ | 峰值负载时 VDD_CPU 瞬态跌落 0.71V（门限 0.75V），DDR 时序裕量被压缩
Why 4 | 为什么裕量被压缩？ | 电源轨去耦与 DDR 参数按典型负载标定，未覆盖 GPU/NPU 同时满载工况
Why 5 | 为什么未覆盖？ | DV 阶段的负载模型未包含“导航 + 视频 + 感知”三路并发场景
根因结论
根因：电源轨与 DDR 时序的负载模型未覆盖三路并发场景，导致峰值负载下供电裕量不足；
RDA 心跳丢拍为同一电源事件下的次生现象，非独立缺陷。
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
07

## Slide 8
D4 · EVIDENCE
D4 证据：异常最集中的 8 个模块
08
模块 | 域 | 异常数 | 健康分 | 典型事件
稳定性监控 | CDC | 4 | 76.6 | Kernel Panic
SOC 核心监控 | CDC | 4 | 83.9 | NPU 热降频
音频显示区 | CDC | 4 | 87.7 | AM 信噪比偏低
MCU 监控区 | CDC | 4 | 87.7 | PCIe 链路重训练
射频短距离 | CDC | 3 | 89.1 | NFC 天线共享冲突
外设区 | CDC | 3 | 89.1 | HUD 刷新率异常
DDR 运行内存 | CDC | 3 | 89.2 | DDR 通道占用跳变
存储健康检测 | CDC | 3 | 89.2 | UFS 物理块磨损
注：健康分由三域评分模型给出，< 80 视为不通过；完整 23 个模块见附件 A。
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
08

## Slide 9
D5 · CORRECTIVE ACTION
D5 永久纠正措施：改设计，也改验证模型
09
措施 | 对应根因 | 责任人 | 完成节点 | 验收标准
优化 VDD_CPU 去耦网络，增加 2 颗低 ESR 电容 | Why 3 供电裕量 | 硬件组 | D+5 | 满载纹波 ≤ 60mVpp
重标定 DDR 时序参数，覆盖高温 + 满载 | Why 3 时序裕量 | 底层软件 | D+7 | 85°C 满载 96h 无 ECC UE
负载模型加入“导航+视频+感知”并发场景 | Why 5 模型缺陷 | 验证组 | D+10 | 回归用例覆盖 3 路并发
RDA 心跳监控加入电源事件关联标记 | Why 4 次生现象 | MCU 组 | D+7 | 误报率下降 90%
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
09

## Slide 10
D6 · VALIDATION
D6 实施与验证：用同一套判据复扫
10
指标 | 纠正前 | 纠正后 | 判定
异常事件总数 | 51 | 3 | 通过
严重（Critical） | 19 | 0 | 通过
稳定性监控健康分 | 76.6 | 94.2 | 通过
DDR ECC UE | 0（CE 12） | 0（CE 0） | 通过
RDA 心跳丢拍 | 2 次 | 0 次 | 通过
满载结温 | 93°C | 88°C | 通过
验证结论
· 同工况复扫 24h，异常从 51 降至 3，且均为提示级。
· 85°C / 96h 高温老化后复测，性能劣化 < 10%，无新增坏块。
· 三域健康分全部 ≥ 90，达到放行门槛。
证据：报告附件 A 的模块时间轴与 8D-HTML 原件已归档。
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
10

## Slide 11
D7 · PREVENT RECURRENCE
D7 预防再发生：把这次的教训固化下来
11
流程
· DV 负载模型评审加入并发场景清单
· 电源/时序裕量纳入设计评审 checklist
· 高风险模块强制 8D 前置诊断
工具
· 诊断网站增加“并发负载”场景模板
· ECC / 心跳 / 欠压三类告警自动关联
· 老化过程 5min 自动巡检与归档
知识
· 异常码表与处置手册同步更新
· 同类问题案例库新增 3 条
· 新人培训加入本案例复盘
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
11

## Slide 12
D8 · CLOSURE
D8 小组认可与关闭
12
关闭结论
· 根因已定位并完成设计层纠正。
· 同工况复扫通过，三域健康分 ≥ 90。
· 预防措施已纳入流程与工具。
· 无遗留高风险项，同意关闭。
角色 | 签字 | 日期
质量负责人 |  | 2026-10-28
维修负责人 |  | 2026-10-28
研发负责人 |  | 2026-10-28
签字栏留空，打印后手签归档。
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
12

## Slide 13
APPENDIX A
附件 A：23 个模块健康分与异常分布
13
# | 模块 | 域 | 分 | 异常
01 | SOC 核心监控 | CDC | 83.9 | 4
02 | DDR 运行内存 | CDC | 89.2 | 3
03 | 存储健康检测 | CDC | 89.2 | 3
04 | 射频短距离 | CDC | 89.1 | 3
05 | 音频显示区 | CDC | 87.7 | 4
06 | 外设区 | CDC | 89.1 | 3
07 | MCU 监控区 | CDC | 87.7 | 4
08 | 稳定性监控 | CDC | 76.6 | 4
09 | 功耗监控区 | CDC | 92.7 | 3
M01 | SoC 计算核心 | MDC | 90.8 | 2
M02 | DDR / LPDDR5X | MDC | 96.0 | 1
M03 | 模型存储 | MDC | 96.0 | 1
# | 模块 | 域 | 分 | 异常
M04 | 感知链路 | MDC | 90.8 | 2
M05 | 以太网 / TSN | MDC | 90.8 | 2
M06 | 功能安全 | MDC | 92.3 | 1
M07 | 功耗与散热 | MDC | 94.5 | 2
V01 | SoC / MCU 核心 | VDC | 92.3 | 1
V02 | 车身 IO | VDC | 92.3 | 1
V03 | 底盘接口 | VDC | 94.5 | 2
V04 | CAN / LIN / ET | VDC | 94.5 | 2
V05 | 电源管理 | VDC | 96.0 | 1
V06 | 诊断 / OTA | VDC | 95.9 | 1
V07 | 稳定性 | VDC | 92.3 | 1
NEXUS COCKPIT · 三域智能诊断 · 8D 维修分析报告
13